## Slide 1: SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 4: Działania ratownictwa na drodze
Autor: Robert Łazaj

## Slide 2: Rodzaje zagrożeń
Nowoczesne konstrukcje szkieletu nadwozia, wymuszają podczas cięcia stosowanie nożyc o większej sile tnącej i lepszej chwytności.
Rodzaje słupków samochodowych

## Slide 3: Rodzaje zagrożeń
Do zagrożeń od instalacji elektrycznej samochodu zaliczamy:
porażenie prądem elektrycznym;
pożar na skutek zjawiska zwarcia elektrycznego;
uszkodzenie instalacji elektrycznej może być przyczyną zadziałanie poduszek powietrznych, napinaczy pasów lub zatrzaśnięcia zamków drzwiowych.

## Slide 4: Rodzaje zagrożeń
Ułożenie przewodów paliwowych w przestrzeni wewnętrznej progów
Do zagrożeń od układu zasilania i smarowania zaliczamy:
pożar na skutek rozszczelnienia i wycieku paliwa lub oleju na rozgrzane elementy silnika;
wybuch na skutek nagromadzenia dużej ilości paliwa lub podgrzewania i rozerwania zbiornika paliwa;
zagrożenie dla środowiska w wyniku wycieku paliwa lub oleju;
plama olejowa na jezdni znacznie zmniejsza przyczepność do podłoża.

## Slide 5: Rodzaje zagrożeń
Wyrzut mieszaniny
propanu-butanu
Do zagrożeń od instalacji gazowych zaliczamy:
rozerwanie zbiornika na skutek zgniecenia;
wybuch uwolnionej mieszaniny propanu-butanu;
w przypadku rozszczelnienia zbiornika lub instalacji gazowej może nastąpić wypływ ciekłego lub gazowego propanu-butanu;
pary propanu-butanu są cięższe od powietrza i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe przedostając się do pobliskich rowów i zagłębień;
wyrzut mieszaniny propanu-butanu ze zbiornika instalacji na skutek przekroczenia ciśnienia granicznego (około 20-25 atm.). Wyrzut mieszaniny może tworzyć płomień o długości około 6 metrów.

## Slide 6: Rodzaje zagrożeń
Stosowanie układów hybrydowych powoduje kumulację zagrożeń związanych z instalacją elektryczną pojazdu o napięciu osiągającym wartość nawet do 500 V.
Układ hybrydowy w samochodzie

## Slide 7: Rodzaje zagrożeń
System poduszek i kurtyn powietrznych
Do zagrożeń od systemu poduszek powietrznych zaliczamy:
wystrzelenie poduszki w trakcie działań ratowniczych;
niespodziewane zadziałanie poduszek powietrznych może być przyczyną uszkodzenia narządów słuchu;
przypadkowe wyzwolenie nie uruchomionych podczas kolizji poduszek, może być niebezpieczne dla poszkodowanych i ratowników.

## Slide 8: Rodzaje zagrożeń
Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy przed przypadkowym zadziałaniem.

## Slide 9: Rodzaje zagrożeń
Napinacze, które zadziałają przypadkowo w trakcie działań ratowniczych mogą spowodować dodatkowe obrażenia u poszkodowanych.
Zasada działania napinaczy pasów bezpieczeństwa

## Slide 10: Utrudnienia w czasie akcji ratowniczej
Rozmontowywanie samochodu w strefach kontrolowanego zgniotu wymaga zastosowania narzędzi o większych siłach pracy i wydłuża czas niezbędny do uwolnienia poszkodowanych.
Usytuowanie stref kontrolowanego zgniotu w samochodzie

## Slide 11: Utrudnienia w czasie akcji ratowniczej
Wzmocnienia boczne i usztywniające to elementy wykonane ze stali mikrostopowej i borowej, posiadające dużą wytrzymałość mechaniczną.
Ograniczają odkształcenia kabiny pasażerskiej podczas kolizji.
Wzmocnienia boczne i usztywniające

## Slide 12: Utrudnienia w czasie akcji ratowniczej
Wzmocnienia drzwi w postaci prętów mogą sprawiać duże trudności w czasie wyważania drzwi samochodów jeżeli na skutek wypadku pręty zostały wbite w słupki pojazdu.
Wzmocnienia boczne drzwi samochodu

## Slide 13: Utrudnienia w czasie akcji ratowniczej
Wzmocnienia, które w razie wypadku powodują wsuwanie się kół i silnika pod samochód, chroniąc tym samym przedział pasażerski, mogą sprawiać istotne problemy przy odginaniu deski rozdzielczej.
Wzmocnienia słupka B powodujące odchylanie kół przednich

## Slide 14: Utrudnienia w czasie akcji ratowniczej
Do utrudnień w czasie akcji ratownictwa drogowego, nie wynikających z budowy pojazdów możemy zaliczyć:
specyfikę terenu akcji (pochyłości, skarpy, mosty,tunele),
warunki pogodowe (wiatr, deszcz, oblodzenia),
postronni obserwatorzy ( gapie, panika, media),
słaba widoczność.

## Slide 15: Organizacja akcji ratowniczej
W czasie akcji ratownictwa drogowego możemy wyróżnić następujące etapy:
Dojazd i ustawienie pojazdów ratowniczych.
Rozpoznanie sytuacji.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Działania ratownicze.
Likwidacja innych zagrożeń.
Zakończenie działań.

## Slide 16: Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych
Działania ratownicze powinny być wykonywane z zachowaniem poniższych zasad:
pojazdy należy rozmontowywać tylko w niezbędnym zakresie;
rozmontowywanie nie powinno powodować zmian położenia poszkodowanych;
brak lub nieprawidłowe wykonanie stabilizacji pojazdu może prowadzić do załamania elementów konstrukcyjnych pojazdu;
przed przystąpieniem do usuwania drzwi pojazdu należy usunąć szyby;
usuwając drzwi przednie należy pamiętać o zamknięciu drzwi tylnych, co ma na celu wzmocnienie konstrukcji pojazdu;
przy odciąganiu kolumny kierowniczej należy pamiętać o wzmocnieniu (belkami, deskami) przodu samochodu i deski rozdzielczej;

## Slide 17: Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych
Działania ratownicze powinny być wykonywane z zachowaniem poniższych zasad:
dach po odgięciu należy zabezpieczyć poprzez przywiązanie go linką do haka lub zderzaka;
odcinane elementy gromadzić w jednym miejscu;
elementy konstrukcji samochodu w miejscach cięć zabezpieczyć przed możliwością zranienia ratowników lub poszkodowanych;
jeśli na miejscu akcji są ratownicy medyczni wszystkie decyzje w miarę możliwości należy konsultować z tymi służbami.
urządzenia mogą obsługiwać tylko odpowiednio przeszkoleni ratownicy;
korzystanie z urządzeń może się odbywać tylko zgodnie z ich instrukcją obsługi;
ratownik obsługujący urządzenia powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej;
nie używać uszkodzonych urządzeń.

## Slide 18: Współdziałanie z innymi służbami
Zadania policji w czasie wypadku drogowego:
  Kierowanie ruchem drogowym;
  Wyznaczenie objazdów wokół miejsca zdarzenia;
  Oznakowanie miejsca zdarzenia;
  Zabezpieczenie dróg dojazdowych do miejsca zdarzenia;
  Usunięcie osób postronnych utrudniających prowadzenie działań ratowniczych;
  Zabezpieczenie przed kradzieżą mienia na miejscu zdarzenia.

## Slide 19: Współdziałanie z innymi służbami
Zadania służb medycznych w czasie wypadku drogowego:
  Zabezpieczenie medyczne działań ratowniczych;
  Udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym;
  Zapewnienie transportu dla poszkodowanych do szpitali.

## Slide 20: Współdziałanie z innymi służbami
Zadania administracji samorządowej w czasie katastrof drogowych:
  Zapewnienie pojazdów celem przetransportowania większej ilości poszkodowanych;
  Zapewnienie środków pierwszej potrzeby (ubrania, koce, żywność) dla poszkodowanych;
  Zapewnienie bezpiecznego miejsca lokalizacji osób poszkodowanych;
  Zapewnienie ciężkiego sprzętu drogowego jak np.: cysterny, dźwigi drogowe.

## Slide 21: WYKORZYSTANO:
Ratownictwo techniczne podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Tłumaczenie: J.Kielin. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. Warszawa 2006.
M. Schroeder: Wypadki w komunikacji drogowej. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony ppoż. biorących udział w działaniu ratowniczym. Dz. U. Nr 82, poz. 895 z 2001 r.

## Slide 22: WYKORZYSTANO:
Morris B.: Techniki ratownictwa drogowego Holmatro. Podręcznik technik ratownictwa drogowego i zastosowanie narzędzi ratowniczych. Delta Sernice, Zielonka 2004.
Rokosch U.: Poduszki gazowe i napinacze pasów. WKiŁ, Warszawa 2003.
Wolański R.: Ratownicza hydraulika siłowa. SA PSP, Kraków 1999.

## Slide 23
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ