## Slide 1: SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP
TEMAT 3: Działania gaśnicze
Autor: Piotr P. Bielicki
Prezentacja: Piotr Hegyi

## Slide 2: Rozpoznanie sytuacji pożarowej
Rozpoznanie jest to zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków zdarzenia. Musi ono poprzedzać każde działanie ratownicze na miejscu zdarzenia.

## Slide 3: Rodzaje rozpoznania
  Rozpoznanie wstępne – ogólne rozpoznanie w stopniu pozwalającym na ocenę sytuacji i podjęcie decyzji. Realizowane jest przed podjęciem zasadniczych działań ratowniczo-gaśniczych.
  Rozpoznanie bojem – połączenie rozpoznania wstępnego z równoczesnymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Charakterystyczne dla pierwszych pododdziałów. Uzupełnione następnie rozpoznaniem szczegółowym.
  Rozpoznanie szczegółowe – rozpoznanie prowadzone podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Pozwala na ocenę skuteczności podjętych przedsięwzięć, śledzenie zmian w sytuacji, korektę decyzji.

## Slide 4
Rozpoznanie wstępne
Rozpoznanie szczegółowe
Rozpoznanie bojem

## Slide 5: Rozpoznanie wstępne
  co i gdzie się pali, miejsce pożaru i rodzaj palącego się materiału,
  czy występuje zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia o szczególnym znaczeniu,
  czy i jakimi sposobami i środkami można podjąć gaszenie,
  jakie jest natężenie pożaru i w jakim kierunku pożar może się rozprzestrzeniać.

## Slide 6: Rozpoznanie szczegółowe
  w jakim kierunku pożar się rozprzestrzenia i gdzie występuje największa intensywność spalania,
  wobec zagrożenia ludzi – jak można skutecznie udzielić im pomocy,
  czy występują inne niebezpieczeństwa jak np. wybuchu, zawalenia konstrukcji budowlanej itp.,
  jaka jest skuteczność prowadzonych działań i czy zgromadzone na miejscu akcji siły i środki są wystarczające,
  czy konieczna jest korekta podjętych działań ratowniczych.

## Slide 7: Rozpoznanie ratownicze
  ile osób znajduje się w zagrożeniu,
  wiek zagrożonych i ich stan psychofizyczny,
  przypuszczalne miejsca pobytu ludzi,
  rodzaj zagrożenia.

## Slide 8: Rozpoznanie wodne
  miejsce zlokalizowania zasobów wodnych,
  rodzaj zasobów (zbiorniki, cieki lub ujęcia),
  zapas wody lub wydajność punktu,
  możliwość poboru wody,
  odległość od miejsca pożaru i drogi dojazdu lub dojścia.

## Slide 9: Rozpoznanie budowlane
  możliwość rozprzestrzeniania się pożaru,
  występowanie elementów mogących powstrzymać pożar, podział na strefy pożarowe,
  odporność ogniowa elementów konstrukcji i ich obciążenie,
  rozkład pomieszczeń i dróg komunikacyjnych,
  istnienie i możliwość wykorzystania stałych i półstałych elementów ochrony obiektu.

## Slide 10: Rozpoznanie terenowe
  występowanie przeszkód utrudniających podjęcie działań,
  stan i drożność dojazdów do obiektu,
  różnice wzniesień terenowych,
  możliwość prowadzenia linii wężowych,
  konieczność zabezpieczenia lub wstrzymania ruchu na drogach.

## Slide 11: Rozpoznanie sytuacji atmosferycznej i mikroklimatycznej
  siła i kierunek wiatru oraz ruchów powietrza przegrzanego i ich wpływ na sytuację pożaru,
  temperatura otoczenia i środowiska pożaru,
  opady atmosferyczne i wilgotność powietrza w środowisku pożaru.

## Slide 12
Rozpoznanie pożaru
Rozpoznanie wstępne
Rozpoznanie ogniowe
Rozpoznanie szczegółowe
Rozpoznanie ratownicze
Rozpoznanie wodne
Rozpoznanie
budowlane
Rozpoznanie
terenowe
Rozpoznanie sytuacji
atmosferycznej
i mikroklimatycznej

## Slide 13: Źródła informacji dla ratowników
Osobista
znajomość
obiektu
Zgłoszenie pożaru
– miejsce pożaru
Rozpoznanie
osobiste
Dokumentacja
pożarowa obiektu
(ogólna orientacja)
Informacje od
innych osób
Zewnętrzne
objawy pożaru
Rozpoznanie
bojem
Znaki i barwy
bezpieczeństwa

## Slide 14: Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania
  Decyzję o wyborze strony obiektu, od której rozpocznie się rozpoznanie podejmuje dowódca zastępu wskazując obszar penetracji lub sam prowadząc patrol rozpoznania.
  Wewnątrz obiektu o wyborze drogi najczęściej zdecyduje układ przejść komunikacyjnych lub rozkład pomieszczeń albo też punkt o szczególnym znaczeniu jak np.:
    miejsce zagrożenia ludzi,
    główny kierunek rozprzestrzeniania się pożaru,
    miejsca szczególnie niebezpieczne pożarowo,
    miejsca przewidywanego głównego kierunku działań itp.

## Slide 15
  PAMIĘTAJMY
    nie wolno stawać na wprost wyjścia,
    wszelkie przejścia otwieramy jeżeli przygotowani jesteśmy do podania środków gaśniczych.

## Slide 16: Ocena sytuacji pożarowej
Ocena sytuacji to analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych występujących zagrożeń, przez kierującego działaniami ratowniczymi (lub sztab akcji), po przeprowadzeniu rozpoznania.

## Slide 17
Ocena dotyczy szczególnie:
  rozmiaru zagrożenia dla otoczenia, ludzi, zwierząt, mienia,
  możliwości gwałtownej zmiany sytuacji wobec np. niebezpieczeństwa wystąpienia wybuchu lub zawalenia,
  dynamiki rozwoju i szybkości rozprzestrzenia się pożaru,
  możliwości i kierunków dalszego rozprzestrzeniania się pożaru,
  w jakim stopniu zadymienie lub substancje toksyczne mogą komplikować sytuację i utrudniać prowadzenie działań ratowniczych,
  jaka jest efektywność dotychczasowych działań.

## Slide 18
Ocena możliwości działania polega na określeniu wydajności i przydatności sił i środków zgromadzonych na terenie akcji, po ustaleniu wielkości zaistniałego zagrożenia, a następuje ona po ocenie sytuacji.
Porównujemy to czym dysponujemy do tego co może zdarzyć się w najbliższym i dalszym czasie, pamiętając o dynamice zdarzeń i przewidując je.
Ocena ta, w prawidłowo przebiegającym procesie decyzyjnym stanowi podstawę do zadysponowania na miejsce zdarzenia dalszych sił i środków.

## Slide 19
Ocena możliwości działania staje się punktem wyjścia do podjęcia zamiaru taktycznego i musi pozwolić na sformułowanie odpowiedzi na pytania:
  Czy siły i środki przybyłe do akcji są wystarczające?
  Ile czasu zajmie przybycie dodatkowych sił?
  Jakie rozmiary przyjmie zdarzenie do czasu przybycia wymaganej ilości sił i środków?
  Czy wystarczające są zasoby środków gaśniczych?
  Czy istnieją dodatkowe zagrożenia i czy potrzebna jest pomoc innych służb ratowniczych?
  Jak zorganizować działania w danej fazie zdarzeń, by ograniczyć możliwość eskalacji zagrożenia?

## Slide 20: Zamiar taktyczny
Zamiar taktyczny to koncepcja osiągnięcia celu końcowego, a wcześniej celów pośrednich.
Podejmowany jest on na podstawie ciągłego rozpoznania, oceny sytuacji i oceny możliwości działania w tym momencie, jak i w czasie dalszym, po przybyciu kolejnych sił i środków lub po ewentualnej zmianie sytuacji.

## Slide 21
Cele, jakie mamy do osiągnięcia:
Rozpoznanie zdarzenia.
Ratowanie ludzi.
Zapewnienie bezpieczeństwa dla otoczenia.
Działania obronne (gdy siły i środki są niewystarczające dla ugaszenia pożaru może to być jedyna skuteczna forma działania, podjęta, być może, w formie działań połączonych).
Lokalizacja pożaru
(przyrost powierzchni pożaru jest równy zeru lub wymagana intensywność podawania środków gaśniczych jest równa intensywności rzeczywistej).
Podjęcie intensywnych działań gaśniczych.

## Slide 22
Zapobieganie zbędnym szkodom.
Zabezpieczenie ciągłości działań.
Stopniowe wycofywanie sił i środków.
Zabezpieczeniu pogorzeliska.
Przedstawiony tok myślenia pozwala dowódcy na
powzięcie decyzji

## Slide 23: Mechanizm podejmowania decyzji
Informacje
z rozpoznania,
dokumentów,
baz danych itp.
Ocena
sytuacji
Ocena
możliwości
Zamiar
taktyczny
Decyzja
Rozkaz,
polecenie
Działanie
Meldunki
o efektach działań

## Slide 24: Natarcie
  Metody natarcia:
  natarcie pośrednie – nasze działanie (w tym środki gaśnicze) kierujemy w przestrzeń w której ma miejsce pożar w celu umożliwienia dotarcia do ogniska pożaru, poprawienia warunków pobytu w pomieszczeniach (w przestrzeni) objętych pożarem,
  natarcie złożone – polega na oddziaływaniu zarówno na strefę gorących gazów (podsufitową) jak i na przedmioty palące się bądź gotowe do zapalenia, doprowadzając do ochłodzenia całej przestrzeni objętej pożarem,
  natarcie bezpośrednie – polega na aktywnym zwalczaniu ognisk pożaru, czyli podawaniu środków gaśniczych bezpośrednio w strefę spalania.

## Slide 25: Obrona
Obrona – forma działania taktycznego polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem.
Rodzaje obrony:
  obrona bliższa – działania obronne podjęte są w stosunku do obiektów zagrożonych bezpośrednio,
  obrona dalsza – działania obronne podjęte są w stosunku do obiektów zagrożonych pośrednio.

## Slide 26: Zasady podejmowania działań w obronie
  Obrona musi być podjęta przede wszystkim na głównym kierunku rozprzestrzeniania się pożaru, szczególnie gdy istnieje niebezpieczeństwo, że pożar może przyjąć znaczne rozmiary.
  Obrona podjęta zostaje, gdy zagrożone są obiekty o znacznej wartości użytkowej, technologicznej, kulturowej czy materialnej.
  Obrona często ma wspierać natarcie poprawiając warunki pracy innym stanowiskom bojowym, chroniąc konstrukcje obiektów przed nadmiernym nagrzewaniem się i utratą wytrzymałości, wypierając i osadzając dymy.

## Slide 27
  Działania obronne towarzyszą często działaniom ratowniczym i zadaniem ich jest wówczas ochrona przejść przed zadymieniem, nagrzewaniem czy pojawieniem się na nich płomieni.
Zasady podejmowania działań w obronie

## Slide 28: Działania połączone
Działania połączone – to forma działań łączących natarcie z obroną, mająca na celu zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych bezpośrednio przy froncie pożaru, aż do stworzenia (bądź zaistnienia) warunków do likwidacji pożaru.

## Slide 29: Działania skoncentrowane
Działania skoncentrowane – natarcie na ognisko pożaru
Etapy działań skoncentrowanych:
  gromadzenie i rozstawianie sił i środków na stanowiskach wyjściowych do natarcia z równolegle prowadzonymi działaniami obronnymi (najczęściej przez opóźnianie),
  skoncentrowane, zdecydowane i nieprzerwane natarcie wszystkimi przygotowanymi siłami i środkami.

## Slide 30
Bielicki Piotr P., Rozpoznanie pożaru. CSPSP Częstochowa 2001.
Bielicki Piotr P., Taktyka działań gaśniczych dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej. Warszawa 2004.
Burzyński Edward, Podejmowanie decyzji w działaniach taktycznych straży pożarnych. IWCRZZ Warszawa 1979.
Gierski Edward, Efektywność dowodzenia. Firex Warszawa 1997.
Kaliciecki Henryk, Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych, IWCRZZ, Warszawa 1977.
Wykorzystano:

## Slide 31
Kamiński Andrzej, Sytuacje pożarowe, siły i środki niezbędne w działaniach taktycznych. SGSP Warszawa 1998.
Konecki Marek, Król Bernard, Wróblewski Dariusz, Nowoczesne metody działań ratowniczo-gaśniczych. SGSP Warszawa 2003.
Pulm Markus, Błędy w taktyce – duże straty (tłum. J. Kielin, A. Ludwig). FEiTR „Edura” Warszawa 2005.
Skaźnik Marian, Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe. Mercor Gdańsk 1999.
Wykorzystano:

## Slide 32
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Michał Czerwiński